## Slide 1: 物聯網通訊協定
指導教授：蔡孟勳
學 生：張庭華
日 期：2020.07.30

## Slide 2
WebSocket
MQTT

## Slide 3: 網際網路協定
TCP/IP四層協議
名稱 | 用途 | 例子
應用層 | 與應用程式溝通，讓使用者可使用網路資源 | HTTP、SMTP、FTP…
 | 為不同用戶端提供資料語法轉換，使系統解讀正確資料 | XDR、ASN.1、TLS、ASCII
 | 傳輸雙方建立連線，並協調傳輸所需規則(全雙工/半雙工) | ASAP、RPC、NetBISO…
傳輸層 | 將訊息切割區段加上編號，以利接收端重組。 | TCP、UDP、RTP、SCTP…
網路層 | 將傳輸內容加上IP，用以產生資料封包 | IP、ICMP、IPX、BGP…
連接層 | 提供資料連接的建立、釋放與管理(乙太網路、Wi-Fi) | 乙太網路、權杖環、HDLC...
 | 定義電子與物理裝置規範(硬體部分) | 數據機、無線電、光纖

## Slide 4: 01
WebSocket

## Slide 5: 簡介
WebSocket為一種網路通訊協定，可在單個TCP上連接進行全雙工通訊，位於OSI模型的應用層。
允許伺服器主動向客戶端推播資料，使需要完成一次交握後，兩者之間就可以建立永續的聯繫，並進行雙向傳輸資料。
Client
Server
發送資料至伺服器
伺服器發送資料至客戶端

## Slide 6: 簡介
支援Web瀏覽器，具有較低的效能消耗，且便於實現客戶端與伺服器的即時資料傳輸。
客戶端無須主動發送請求，允許訊息在保持連線時來回傳遞。
支援大多瀏覽器，Google Chrome、Firefox、Safari、Edge、IE和Opera。

## Slide 7: 簡介
網頁與伺服器索取資源比對
Polling：
Client每隔一段時間跟Server請求資源。
建立TCP連線：
可雙向資料交換，主動發送訊息。

## Slide 8: 簡介
Websocket為建立在TCP上的協定
透過HTTP/1.1的狀態碼101進行交握
HTTP協定
Client
Server

## Slide 9: 架構

## Slide 10: 建立Server
非同步方法
  搭配await使用

## Slide 11: 建立Client
接收server訊息
錯誤訊息
中斷連線訊息
傳送訊息給server

## Slide 12: 執行結果

## Slide 13: 網頁執行

## Slide 14: 網頁執行

## Slide 15: 網頁執行

## Slide 16: 02
MQTT

## Slide 17: 簡介
MQTT
  Message Queueing Telemetry Transport(訊息佇列遙測傳輸)
    目前直接稱為MQTT
  基於發布(Publish)/訂閱(Subscribe)的訊息協定，運作於TCP/IP協定上，為硬體效能較低下的遠端裝置以及網路狀況糟糕下而設計的協定。
  相較於HTTP能節省更多的資源，帶來較少的傳輸負擔，常應用於IOT裝置上。
  多種語言開發(Python, C/C++, Java……)

## Slide 18: 簡介
發布(Publish)/訂閱(Subscribe)訊息內容

## Slide 19: 簡介
MQTT多語言開發

## Slide 20: 簡介
MQTT與HTTP差異
  兩者皆是在TCP/IP的應用層上
    差異為傳輸格式不同
      MQTT訊息傳送較為精簡，較適合使用在物聯網上(較不佔網路頻寬與記憶體)
MQTT傳送格式
HTTP傳送格式

## Slide 21: 簡介
MQTT傳送訊息型態
  MQTT為4 bit，16位元
訊息格式
  Fix Header
    每個資料都會有，至少2 byte
  Variable Header
    根據資料類型有所不同，有些甚至沒有
  Payload
    訊息主要要內容

## Slide 22: 簡介
Fix Header
  Retain : Publish端用
  QoS : 三種型態
  DUP : 訊息是否重複
  Message Type : 16位元的Message Type
  Remaining Length : 紀錄訊息長度(Max 4 byte)

## Slide 23: 簡介
以Connect Message為例
  說明MQTT資料通訊格式
Fix Header
  Bit 1~4 connect使用不到
  Message Type = 1 發送連線需求

## Slide 24: 簡介
Variable Header
  byte1~9
    通訊協定資訊
      MQlsdp為協定名稱
      版本為0x03
  Byte10
    連線特性

## Slide 25: 簡介
Variable Header
  byte10
    連線特性
    Clean session flag(設定為0)
      當client斷線時，server記憶client訂閱主題
      若使用Qos1或Qos2時，訊息會被存下來
    Will flag, will Qos, will Retain flag
      最後遺囑機制，傳送遺言給server，當出現異常ˇ斷線時，Server會將訊息發布到該主題上。

## Slide 26: 簡介
Variable Header
  Username and Password flag
    連線是否含帳號密碼，若有則須 在payload內傳送帳號密碼
  Keep Alive timer
    以秒為單位
    設定client與server的斷線時間

## Slide 27: 簡介
Payload
  Payload 的訊息內容會和Variable Header相關
    Client Identifier
      識別碼，會在Qos為1或2時使用
    Will Topic and Will Message
      有設定will flag時，payload需傳送遺囑
    User Name & Password 資訊
      有設定帳號密碼的話，payload需傳送帳號密碼

## Slide 28: 簡介
QoS(Quality of Service)
  資料傳輸服務品質
    MQTT分三種QoS 0, 1, 2
  QoS 0 : at most once(最多傳一次)
  Qos 1 : at least once(最少傳一次)
  QoS 2 : exactly once(確實傳送一次)

## Slide 29: 簡介
  QoS 0 : at most once(最多傳一次)
    Publish訊息送出後不管Broker有沒有收到
不管Broker有沒有收到或是斷線，一直傳

## Slide 30: 簡介
QoS 1 : at least once(至少傳一次)
  發布訊息後，Broker會回傳訊息給發布端
    沒收到Broker回傳，會再發布一次訊息
不管Broker收到後回傳PUBACK時斷線，Publish會再傳送一次

## Slide 31: 簡介
QoS 2 : exactly once(確實傳送一次)
傳送步驟
發訊息給Broker，Broker會暫存封包識別碼(防止訊息重複傳送)
Broker回傳PUBREC
Publish收到PUBREC後回傳PUBREL表示可以傳送給Subscribe
訊息傳送完畢後回傳PUBCOMP表示訊息傳送完畢

## Slide 32: 範例
MQTT資訊傳遞時需要透過Broker(代理伺服器)
  MQTT Broker種類
    目前使用 mosquito
      多人使用
      支援多平台
      目前安裝在Windows下

## Slide 33: 範例
Mosquitto 安裝完成後開啟Broker
  使用cmd實作
  啟動mosquitto.exe
    開啟Broker

## Slide 34: 範例
使用Publish & Subscribe
  開啟兩個cmd，一個為Publish另一個為Subscribe

## Slide 35: 範例
使用MQTTLens實作
  1. 設定連線

## Slide 36: 範例
使用MQTTlens實作
  2. 使用訂閱與發佈

## Slide 37: Pyrhon範例
Client端的Publish與Subscribe的程式
Publish
Subscribe